STATEBOURNE

cryogenics

Серия Biotrek	Транспортные «суховозы»

Соответствует Положению по транспортировке грузов 202 IATA

Гарантия на вакуум 3 года

Прочные и долговечные

Гемаконы для стволовых клеток крови

Хранение в криобоксах

Защита от утечек LN2

Сухая транспортировка

Регистрация данных

Хранение в криобоксах

Безопасность

Криогенные инновации и технологии, которым можно доверять....

Серия Biotrek

Характеристики продукта

Сосуды Дьюара Biotrek 3 и 10 предназначены для транспортировки образцов в сверхохлажденных состояниях с защитой от утечки жидкого азота во время транспортировки.

Оба контейнера Biotrek внутри имеют специальный криоабсорбирующий материал, запирающий в себе жидкий азот, тем самым обеспечивая условия, при которых образцы не погружены в жидкий азот, но имеют температуру, максимально близкую к температурам хранения в жидком азоте.

- Криогенное хранение парообразной фазы.

- Более быстрое наполнение LN2.

- Цельносварное алюминиевое исполнение.

- Прочная и долговечная конструкция.

- Запирающиеся крышки на обоих сосудах.

- Защита от утечек LN2.

- Соответствует Положению по транспортировке грузов 202 IATA.

- Одобрено MDD 93/42/EC

- Гарантия на вакуум 3 года

- Возможности хранения соломинок и криопробирок.

- Для слежения имеются регистраторы данных.

Канистра Biotrek 10 (x4)

Biotrek 10 вмещает до 5 криобоксов на 100 ячеек в специально сконструированном штативе

В Biotrek 3 может размещаться широкий спектр биологических образцов, а в Biotrek 10 также могут размещаться гемаконы для стволовых клеток крови благодаря очень широкой горловине и внутренней конструкции.

На время транспортировки Biotrek в нем можно установить сигнализатор температуры для постоянной регистрации температуры перевозки.

Система хранения не включена в Biotrek 10.

Biotrek 3 включает в себя одну канистру.

| Технические данные |
| --- |
| МОДЕЛЬ | Biotrek 3 | Biotrek 10 |
| ДЕТАЛЬ № | 9903030 | 9915510 |
| Кол-во канистр | 1 | 5 |
| Объем жидкости, литров | 4.2 | 13 |
| Статическая скорость испарения л/день | 0.15 | 0.7 |
| Статическое время хранения, дней | 30 | 18 |
| Динамическое время хранения, дней | 18 | 11 |
| Диаметр горловины, мм | 51 | 216 |
| Общая высота, мм | 455 | 658 |
| Общий диаметр, мм | 216 | 408 |
| Вес в заполненном состоянии, кг | 8.5 | 27 |
| Вес в порожнем состоянии, кг | 5.1 | 16.5 |
| Емкость флакона (канистры) | 30 | 510 |
| Емкость флакона (криобоксы) | - | 500 |
| *Гемакон для пуповинной крови пр-ва Pall (кассеты) | - | 20 |
| * Biotrek 10 Хранение гемаконов для пуповинной крови пр-ва Pall. 2 На каждом лотке по 10 кассет размером 81 ш x 12 д x 95 в. |

Транспортный «суховоз»

Криоабсорбирующий внутренний слой пенопласта удерживает жидкий азот в сосуде независимо от положения, которое аппарат Biotrek может принять во время транспортировки.

Как для Biotrek 3, так и для Biotrek 10 имеется транспортный ящик.

Для удобства транспортировки имеется рюкзак для Biotrek 3.

СТЕЙТБОРН    криодженикс

Дополнительные принадлежности Biotrek

Транспортный ящик Biotrek 3. Деталь № 9701178.

Транспортный ящик Biotrek 10. Деталь № 9701179.

Система штативов для криобоксов (5 криобоксов на 100 ячеек каждый).

Деталь № 5801272.

Единая большая корзина для Biotrek 10.

Деталь № 9702056.

Емкость под гемаконы для пуповинной крови пр-ва Pall.

Деталь № 5801549.

Сигнализатор температуры и регистратор данных.

Деталь № 9701321.

Рюкзак для Biotrek 3.

Деталь № 9701011.

Система канистр Biotrek 10 (x4)

Деталь № 5801160

STATEBOURNE Cryogenics

18 Парсонз-Роуд,

Промзона «Парсонз»,

Вашингтон,

Тайн энд Уэр

NE37 1EZ

Англия.

Сайт: www.statebourne.com

Тел.: +44 (0) 191 416 4104

Факс: +44 (0) 191 415 0369

Email: info@statebourne.com